统一社会信用代码

12130181398951286W

事业单位法人年度报告书

（  2022  年度）

| 单 位 名 称 | 辛集市生活垃圾无害化处理中心 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 辛集市生活垃圾无害化处理中心 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 保障公共环境卫生和人体健康，防止环境污染。 负责全市生活垃圾无害化处理。 |
| 住 所 | 河北省辛集市孟观村北、安新线东侧 |
| 法定代表人 | 郭雅新 |
| 开办资金 | .2（万元） |
| 经费来源 | 非财政补助（自收自支） |
| 举办单位 | 辛集市城市管理综合行政执法局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| .2 | .2 |
| 网上名称 | 辛集市生活垃圾无害化处理中心.公益 | 从业人数 | 28 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 严格按照条例和实施细则执行，无变更情况。 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、党组织工作情况。 2022年，在局领导的大力支持下，在兄弟单位的积极配合下，党员干部积极参与群众教育实践活动，充分发挥党员干部先锋模范带头作用，经过全体干部职工共同努力，很好地完成了上级交办的各项工作任务。 二、严格履行机构职能编制规定，执行《章程》情况。 2022年，我单位严格按章程执行，不违背宗旨，不超越业务范围，按照《事业单位登记暂行条例》及《实施细则》和国家、省有关法律法规，履行权利义务，接受管理机关监督。 三、在党的领导下按照登记的宗旨和业务范围开展以下业务活动。 主要工作完成有：1、加快推进垃圾填埋场积存渗滤液治理工作。一是填埋区覆土平整，对填埋区低洼处进行覆土平整、压实，整个填埋区保持中间稍高点四边稍低些的形状。二是完善雨污分流设施，阻止雨水下渗，减少渗滤液产生。三是在填埋场增设导气收集支管，避免沼气无组织排放。四是渗滤液处理系统升级改造，处理量由原来的40立方提升到60立方，并新启用一套日处理量30立方设备共同作业，加快处理进度。在规定时限内，确保集液井内渗滤液深度不大于30厘米，调节池渗滤液容积不超过三分之二。五是定期开展环境检测，按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》规定，对土壤、大气、废水、地下水和噪声定期进行检测。六是制定突发环境事件应急预案，建立分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。 渗滤液调节池建设容量3500立方米，现积存量大概1000立方米，不超过容积三分之二。因天气原因，生化菌群无法工作，渗滤液处理站于2022年12月中旬停止进水，废气处理系统正常工作中。为防止集液井内渗滤液有外溢风险，已协调生活垃圾焚烧厂协同处置渗滤液，确保集液井液面深度低于30厘米。2、严肃安全生产，排查安全隐患，加大防洪、防汛、防火等安全演练力度。日常及时传达上层文件精神，强调安全生产重要性。检查并更新消防器材，坚决杜绝火灾隐患。3、定期对垃圾处理场的水质、空气、噪音的环境监测检查工作及运行数据的上报。按惯例每年5月份开始定期对场区进行消杀、除臭工作并做好记录。 四、取得的主要社会效益和经济效益。 一是接收并填埋处置飞灰7512.34吨，合规处理率100%。二是处理垃圾渗滤液21678立方米，产生清水约14524立方米，产生浓缩液约7154立方米。经第三方检测，出水符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》表二出水标准。产生污泥0.78吨（60%含水率），污泥及浓缩液均按环评要求回填至垃圾填埋库区，完成了环保部门对垃圾处理场的水质、空气、噪音的环境监测检查工作及运行数据的完整上报等工作，完成消杀、除臭、降尘等工作。 五、目前存在主要问题和下一步努力方向。 存在主要问题有：内部管理需要再加强，职工业务需要进一步培训，场内基础设施需要加强维护和维修频次。 下一步努力方向：1.生活垃圾填埋场扩建工程。根据《河北省人民政府办公厅关于加快推进城镇环境基础设施建设实施方案的通知》冀政办字【2022】58号文件要求，合理布局垃圾焚烧发电飞灰处置设施，使用生活垃圾填埋场现有土地进行扩建项目。主要建设内容包括：拆除建筑物及新建办公区工程、库区场地整平工程、地下水导排工程、防渗工程、渗滤液导排与处理工程、雨污分流工程、环境监测、道路工程等。目前正在进行项目前期筹备工作。 2.生活垃圾填埋场改造封场工程。根据《河北省住房和城乡建设厅 关于抓紧做好生活垃圾填埋场下步重点工作的通知》（冀建城管函﹝2021﹞370 号）文件要求，对垃圾场进行封场和整治工作。主要建设内容包括：清理南库区35万立方米生活垃圾至北库区，腾出库容44万立方米作为飞灰填埋区。北库区全部封场，生态封场面积为 40200平方米。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |

填表人： 范莎莎  联系电话：15032123969  报送日期：2023年03月24日